## Slide 1: Koordinator MPC med fokus på føde maksimalisering
Del av PhD arbeid med fokus på Kårstø anlegget
Elvira Aske

## Slide 2: Hovudpunkt
Problemstilling
Kva er koordinator MPC?
  formål
  virkemåte
Uttrykke kapasitet
  formulering
  SEPTIC calc funksjon
Simulator eksempel
Vidare arbeid

## Slide 3: Problemstilling
Real-time optimalisering (RTO) er typisk brukt til maksimalisering av økonomisk objekt funksjon
  Mykje og tidkrevjande modellering
  Eksekvering opptrer typisk sjeldnare enn forstyrringar som flyttar det optimale punktet
Forenkling - anlegg med relativt:
  Lave føde kostnadar
  Lave energi kostnadar
  Høge produkt prisar
 gjennomstrømming er den viktigaste variabelen for økonomien
 objekt funksjonen kan forenklast til: J = føde til anlegget

## Slide 4: Ideen bak koordinator MPC
MPC i optimalisering:
  Bør ha ein LP eller QP objekt funksjon (lineær MPC)
  Kan bli brukt når det optimale punktet er plassert på avgrensing
  Treng smart dekomponering
Fordelar samanlikna med RTO:
  Mindre modell utvikling (ingen rigorøs modell utvikling)
  Kontinuerleg optimalisering med tilbakekopling
  Raskare korreksjonar av forstyrringar, modellfeil og transient dynamikk
Ulemper samanlikna med RTO:
  Ikkje noko planleggings verktøy
  Mogleg tap på grunn av forenkling i objekt funksjonen

## Slide 5: Koordinator MPC
Ofte ikkje hensiktsmessig å samle alt i ein MPC applikasjon
  stor og uoversiktleg
  vanskelegare modellering og vedlikehald
 vel heller å koordinere dei lokale MPC’ane
Operere raskare enn RTO, typisk 3-5 gongar sample tida til dei lokale MPC’ane
Utfordring: sende tilstrekkeleg informasjon mellom laga i hierarkiet utan å sende all informasjon (smart dekomponering)
Notes: Kompliserar prioritering
Modellering: to-lag: komposisjon osv i lukka sløyfe, meir kontrollert stepping

## Slide 6: Føde maksimalisering
Forenkla objekt funksjon J = føde til anlegget
Dette krev:
  oversikt over kapasiteten i kvar enkelt del av anlegget
   må finne eit uttrykk for denne kapasiteten
  lokalisering av flaskehalsar og oppretthalde maksimum gjennomstrømming ved desse punkta
Utnytte den lokale MPC applikasjonen – den har den informasjonen som trengs!

## Slide 7: Kolonne kapasitet
Kor mykje føde kan kolonna ta i mot?
kan uttrykkast som eit LP problem
Hentar info frå den lokale MPC applikasjonen:
  steady state verdien (getssval) for CVR og MVR for noverande tilstand
  CVR og MVR grenser (eller spesifisert av brukar)
Utrekna i den lokale MPC’en
LP løysar implementert i SEPTIC - CalcLpOpt
CV:produkt kvalitetar,
diff trykk
MV:refluks, koking
DV:føde rate
Kapasitet gitt av:

## Slide 8: LP formulering – matematisk
Simplex algoritmen er på formen1:
Definerar x som vektor av MVR og DVR:
1. Press et al. Numerical recipes in C. Cambridge University Press, 1992
Algoritmen krever positiv x, redefinerar derfor til X:
Modellmatrisa er på formen:

## Slide 9: LP formulering – matematisk (2)
LP problemet blir då:
der c er koeffisientane i objekt funksjonen
Døme: Gitt X=[ Refluks, TC, kolonneføde]T
For å maksimalisere føda gjev det
cT = [ 0 0 1]
(*)

## Slide 10: Ny SEPTIC funksjon - CalcLpOpt
Hentar info frå MPC applikasjonen, set det opp på forma (*) og løyser ved hjelp av Simplex algoritmen
SEPTIC Calc formulering:
Alg=lpopt(ncv,nmv,CVRTAG1,...,CVRTAGncv, MVRTAG1,..., MVRTAGnmv, OBJFCOEFF_MVR1,...,OBJFCOEFF_MVRnmv)
Objekt funksjon = OBJFCOEFF_MVR1*MVR1+ ... +OBJFCOEFF_MVRnmv*MVRnmv
High/Low limit på CVR/MVR/DVR blir respektert
Algoritmen les Evr med id MVR1LPHI eller MVR1LPLO om dei eksisterar i staden for High/Low limit
Resultatet for kvar enkelt MVR/CVR blir skreve til Evr med id MVRiRES/CVRiRES om den eksisterar
Calc funksjonen returnerar maks verdien av objekt funksjonen

## Slide 11
Calc funksjonen
Prosess
Resultat frå LpOpt

## Slide 12: Virkemåte koordinator MPC
Kvar lokale MPC rapporterar den tilgjenglege kapasiteten
Koordinator MPC har ein enkel lineær modell mellom MVR og dei lokale kapasitetane
Basert på tilbakekopling, koordinator MPC kan lokalisere flaksehalsen og ved å justere føderaten, maksimaliserar strømmingsraten ved flaskehalsen

## Slide 13: Uttesting av koordinator MPC
Koordinator MPC er utvikla med tanke på Kårstø:
  3 fødar til anlegget
  fleire crossover mellom ulike delar av anlegget
  ny ekstraksjonsdel (KEP2005) som sender vidare til ulike fraksjoneringstog
  stort fokus på gjennomstrømming
Første test: Dynamisk simulering av delar av Kårstø anlegget

## Slide 14: Simuleringsstudie i D-SPICE
Dynamisk simulator av heile Kårstø anlegget
SEPTIC OPC klient kopla til den innebygde OPC Serveren i D-SPICE
Lokal MPC og koordinator MPC er kopla til D-SPICE OPC Server på same måte
Variablar som sendast mellom lokal MPC og koordinator MPC via OPC Serveren

## Slide 15: Simulator case

## Slide 16: Simulator case (2)
Inkluderar 10 kolonner
  7 av disse har MPC regulering i drift per i dag
DPCUII og C1 kolonne er utelate pga simuleringstid
Illustrerande fordi det inkluderar 3 typar føde ratar:
  Føde til eit tog
  Føde splitta mellom to tog
  Crossover mellom tog

## Slide 17: Simulator case (3)
Lokale MPC’ane:
  MPC regulering på alle kolonnane
  MPC struktur den same som i anlegget
  Modellar er derimot tilpassa simulatoren
  Eksekvering kvart minutt
  Tilgjengeleg kapasitet berekna for kvar kolonne og sendt til koordinator
  Statusen til den lokale MPC (av/på) sendt til koordinator

## Slide 18: Simulator case (4)
Koordinator MPC:
CVR:
  10 kolonne kapasitetar
  1 massebalanse (DPCUII –pga avgrensinga i simuleringa)
MVR: 5 føde ratar (MVR)
Kapasitetsmålet går til ERROR om den lokale MPC’en skrus av
Eksekverar kvart 3 minutt
Prioriterar dei ulike fødane ved hjelp av IVprio
Handterar endring i føderate (modellert)
Endring i fødekomposisjon er ikkje målt og må ta dette på tilbakekopling

## Slide 19: Utfordringar koordinator MPC i drift
Psykologisk – la ein regulator styre føda og operatøren har ikkje lenger ”full kontroll” på denne
Kan møte nye avgrensingar når ein køyrer anlegget i nye operasjons områder
Lage modellar
  mange forstyrringar frå føde til siste kolonne
  gjev D-SPICE simulatoren eit godt utgangspunkt for modellane?
Sette MVR og CVR grenser – særleg difftrykk

## Slide 20: Vidare arbeid
Her: fokusert på destillasjonskolonner
  kva med kapasitetsmål i andre einingar med MPC regulering? (kompressorar, reaktorar osv)
  kva med meir komplekse kolonner?
Kor stort er tapet i den økonomiske funksjonen pga forenklinga ved føde maksimalisering?
Implementering på Kårstø (!?)